## Slide 1
西安培华学院 智能科学与工程学院 项目工程实践答辩
基于UDP协议的网络摄像头
系统设计与实现
汇报人：曾俊超 学号：20232B1123
专业：电子信息工程2023级 指导教师：阮黎婷
实践时间：2026年5月—6月

## Slide 2
目 录
CONTENTS
01
项目背景
02
实践目标
03
硬件平台介绍
04
系统总体数据流
05
关键技术实现
06
实验环境与步骤
07
结果展示
08
总结与展望

## Slide 3
01
项目背景
物联网与智能监控背景下的FPGA视频传输
• 物联网与智能监控快速发展，实时视频传输需求增加
• 传统方案依赖CPU/GPU，实时性与成本难以兼顾
• FPGA（XC7A35T）具备并行处理与可重构优势
• UDP协议低延迟、无连接开销，适合视频流传输
• 本项目以产品化为导向，构建完整UDP网络摄像头系统
FPGA + UDP协议，实现低成本、低延迟的实时视频传输方案

## Slide 4
02
实践目标
系统开发的五大核心目标
01
掌握FPGA系统集成与Vivado 2019.2开发流程
02
实现GC0308摄像头I2C驱动与RGB565→RGB888转换
03
构建基于AXI4总线的FDMA DDR3数据缓存架构
04
完成千兆以太网UDP协议栈集成与视频传输
05
验证上位机端到端视频显示功能
五大目标覆盖FPGA开发全流程：采集→缓存→传输→显示

## Slide 5
03
硬件平台介绍
系统核心硬件组成
FPGA主控
XC7A35T-FGG484（25MHz有源晶振）
DDR3内存
MT41K128M16JT-125（1.5V供电，16位数据总线）
以太网PHY
YT8531（RGMII接口，支持10/100/1000M）
摄像头
GC0308（MIPI接口，2对数据通道+1对时钟）
其他外设
SPI FLASH、8个LED、4个按键、USB转串口
XC7A35T + DDR3 + YT8531 PHY + GC0308摄像头，构建完整硬件平台

## Slide 6
04
系统总体数据流
从摄像头采集到上位机显示的完整链路
GC0308摄像头
↓（RGB565）
RGB565 → RGB888转换
↓（RGB888）
FDMA写入DDR3缓存
↓
FDMA从DDR3读出
↓
UDP协议栈封装（UDP头+IP头+MAC头）
↓
Tri Mode Ethernet MAC（RGMII）
↓
YT8531 PHY → 网线 → 上位机
RGB565采集 → RGB888转换 → DDR3缓存 → UDP封装 → 千兆以太网传输

## Slide 7
05
关键技术——摄像头驱动
自定义IP核uiov0308cfg
摄像头驱动方案
自定义IP核：uiov0308cfg
通信协议：I2C（时钟SCL，数据SDA）
配置内容：
• 分辨率设置
• 输出格式（RGB565）
• 帧率配置
实现方式
Verilog状态机模拟I2C时序
• 上电后自动初始化
• 按寄存器配置表逐个写入
• 支持读回校验
配置完成后摄像头开始输出
RGB565格式视频流
I2C协议 + Verilog状态机，实现GC0308摄像头自动配置

## Slide 8
06
关键技术——RGB565转RGB888
自定义IP核uiSensorRGB565
为什么需要转换
RGB565：16bit
5R + 6G + 5B
摄像头直接输出，节省带宽
RGB888：24bit
8R + 8G + 8B
PC/显示器标准格式
转换方法
R通道：5bit → 8bit
低位补0或复制高位
G通道：6bit → 8bit
低位补0或复制高位
B通道：5bit → 8bit
低位补0或复制高位
实现要点
自定义IP核：uiSensorRGB565
• 逐像素实时转换
• 不影响帧率
• 输出标准RGB888
• 供上位机直接显示
RGB565→RGB888位扩展，满足PC端标准显示格式要求

## Slide 9
07
关键技术——FDMA与DDR3缓存
基于AXI4总线的高效数据缓存架构
FDMA控制器
米联客自定义DMA控制器
基于AXI4-FULL协议
用户接口简化：
只需提供地址、长度、读写请求
内部自动拆分256字节突发传输
FDMA-DBUF帧同步
帧同步双缓冲IP
配合FDMA完成视频流缓存
写通道：
接收摄像头数据，写入DDR3
读通道：
从DDR3读出，交给UDP发送
MIG IP核
配置DDR3控制器
• 生成HDL代码
• 处理时序和刷新
• DDR3型号：
MT41K128M16JT-125
FDMA + FDMA-DBUF + MIG，实现高效DDR3帧缓存架构

## Slide 10
08
关键技术——UDP协议栈
米联客uiudp_stack.dcp网表文件
协议栈功能
协议栈来源：米联客uiudp_stack.dcp
（稳定可靠的网表文件，无需源码）
核心功能：
• 自动处理ARP请求/应答
• 自动响应ICMP（Ping）
• UDP数据包封装与解封
• IP首部校验和生成与校验
用户接口与发送流程
用户接口：64bit AXI-Stream
时钟频率：15.625MHz
发送流程：
1. 用户提供目标IP、端口、数据
2. 协议栈添加UDP/IP/MAC头
3. 输出给MAC发送
UDP协议栈封装传输层+网络层，用户只需提供数据和目标地址

## Slide 11
09
关键技术——以太网MAC与RGMII
千兆以太网物理层与数据链路层
Tri Mode Ethernet MAC
Xilinx官方IP核
支持10/100/1000M自适应
RGMII接口：
• 4位数据线（TXD/RXD），双沿采样（DDR）
• 125MHz时钟 → 1000Mbps
• 控制信号：TX_CTL、RX_CTL
位宽转换
UDP协议栈输出：64bit @ 15.625MHz
MAC输入：8bit @ 125MHz
解决方案：
• AXI-Stream FIFO（异步+Packet mode）
• Data Width Converter
PHY芯片：YT8531
通过RGMII接口与MAC连接 | 支持10/100/1000M自适应 | 网线直连上位机
MAC + RGMII + 位宽桥接，实现千兆以太网物理层传输

## Slide 12
10
Vivado工程实现——Block Design
主要IP核与系统集成
主要IP核列表
• Clocking Wizard：25MHz → 16.625/125/200MHz
• MIG：DDR3控制器
• uiFDMA + uiFDMA_DBUF：DMA控制器 + 帧同步双缓冲
• uiov0308cfg + uiSensorRGB565：摄像头驱动 + RGB转换
• uiudp_stack + Tri Mode Ethernet MAC：UDP协议栈 + 以太网MAC
• AXI-Stream FIFO ×2：跨时钟域缓冲
• Data Width Converter ×2：64bit ↔ 8bit位宽转换
• VIO：动态帧率调节
系统集成
总线互联：
AXI Interconnect连接
FDMA Master与MIG Slave
自动生成顶层：
Create HDL Wrapper
时钟管理：
多时钟域统一管理
8+个IP核通过Block Design图形化集成，自动生成顶层HDL

## Slide 13
11
实验步骤（1）——工程创建与IP配置
Vivado工程搭建流程
1
创建Vivado工程，设置芯片型号XC7A35T-FGG484
2
添加uisrc文件夹（含自定义IP源码、.dcp协议栈）
3
创建Block Design，依次添加所需IP核
4
配置MIG：选择DDR3型号MT41K128M16JT-125，设置时钟、引脚
5
配置Clocking Wizard：输入25MHz，输出16.625/125/200MHz
6
配置FDMA：设置AXI数据位宽128bit，最大突发长度256
工程创建 → IP添加 → 参数配置，完成Block Design搭建

## Slide 14
12
实验步骤（2）——集成、约束、下载
系统集成与硬件验证
7
添加UDP协议栈和MAC，连接FIFO和宽度转换器
8
添加VIO核，设置发送间隔可调（300~400对应10~15fps）
9
添加约束文件（引脚分配、时序约束）
10
运行综合、实现、生成bit流
11
连接硬件：JTAG下载器、网线、电源
12
打开Vivado Hardware Manager，加载bit文件
13
上位机设置IP（192.168.137.1）
14
打开UDP接收工具，端口6001，开始接收
系统集成 → 约束添加 → bit流生成 → 硬件下载 → 上位机接收

## Slide 15
13
结果展示
系统功能验证与性能指标
功能验证
• 摄像头图像正常采集
• DDR3读写正确（ILA抓取波形验证）
• Wireshark能抓到UDP数据包
• 上位机实时显示视频（640×480，RGB888）
性能指标
帧率：10~15fps（通过VIO可动态调节）
图像质量：色彩正常，无撕裂
分辨率：640×480
传输协议：UDP over 千兆以太网
成功实现端到端UDP网络视频传输，图像清晰、色彩正常、无撕裂

## Slide 16
14
遇到的问题与解决方案
调试过程中遇到的关键技术难题
问题 | 原因 | 解决方案
上位机收不到数据 | IP/端口不一致 | 统一设为192.168.137.x，端口6001/6002
图像色彩异常 | RGB565未转换 | 增加uiSensorRGB565转换IP
图像撕裂 | DDR读写速率不匹配 | 采用FDMA-DBUF帧同步+FIFO
位宽不匹配 | 64bit vs 8bit | AXI-Stream FIFO+Width Converter
RGMII时序违例 | PHY延时模式 | 调整IODELAY约束和ODDR
通过系统性调试，逐一解决色彩、缓存、位宽、时序等关键技术问题

## Slide 17
15
实践收获
通过本次实训的核心能力提升
✓
掌握了Vivado Block Design图形化开发方法
✓
理解了AXI4总线协议及DMA数据传输机制
✓
学会了自定义IP核封装（I2C、RGB转换、FDMA）
✓
掌握了MIG IP核配置DDR3控制器的方法
✓
理解了千兆以太网RGMII接口与时序约束
✓
提升了软硬件协同调试与问题定位能力
从实践中学习，从问题中成长——FPGA系统集成能力的全面提升

## Slide 18
16
不足与改进方向
当前不足与未来优化路径
当前不足
• 帧率仅10~15fps，实时性不够
• 无图像压缩，带宽利用率低
• 无丢包重传机制
• 仅支持单路摄像头
未来改进
• 集成JPEG/H.264压缩，目标30fps
• 增加TCP可靠传输选项
• 支持多路摄像头同时采集
• 添加Sobel边缘检测等简单AI功能
当前系统具备良好扩展性，未来可向压缩、多路、智能分析方向演进

## Slide 19
西安培华学院 智能科学与工程学院 项目工程实践答辩
感谢各位老师
敬请批评指正！
汇报人：XXX 学号：XXX
专业：电子信息工程2023级 指导教师：阮黎婷
实践时间：2026年5月—6月